## Slide 1
خلاصه اجرایی • ارائه نهایی پروژه هکاتون
اسلیپ‌لنز: پلتفرم هوش مصنوعی دو‌مرحله‌ای برای دسته‌بندی استیج‌های خواب و سنجش شاخص پیوسته کیفیت خواب
پیوند میان استیجینگ گسسته ۳۰ ثانیه‌ای با عمق پیوسته خواب و نشانگرهای ریزساختاری مغز
⚠️ گلوگاه بالینی در تست خواب
• تحلیل دستی و چشمی سیگنال‌های پلی‌سومنوگرافی (PSG) نیازمند ۱.۵ تا ۲ ساعت زمان برای هر شب است.
• عدم توافق بالای پزشکان در تشخیص مراحل گذار (دقت تشخیصی مرحله N1 کمتر از ۶۰٪ است).
• سیستم سنتی ۵ مرحله‌ای (AASM) پیوستگی دینامیک عمق خواب و همگام‌سازی مغز را کاملا نادیده می‌گیرد.
🧠 موتور هوش مصنوعی دو‌مرحله‌ای
• مرحله اول (استیجینگ): انسمبل ۴ مدله با امتیاز F1 ماکرو 0.8425 (ضریب کاپای 0.831) روی ۲۳۷ هزار ایپاک.
• مرحله دوم (عمق و کیفیت): ترنسفورمر SDI (منتشر شده در npj Digital Med) برای عمق پیوسته + ۹۶ پارامتر بالینی.
• حداقل‌سازی سنسورها: چیدمان ۲ سنسوره (Fpz+EOG) توانسته ۹۹.۵٪ دقت سیستم کامل را حفظ کند!
💻 پلتفرم عملیاتی و بالینی
• وب‌اپلیکیشن فول‌استک بالینی با فریم‌ورک‌های مدرن Next.js 14 و Django REST Framework.
• هیپنوگرام تعاملی، منحنی عمق پیوسته خواب (SDI)، و کاوشگر لحظه‌ای سیگنال‌های خام مغزی.
• تولید خودکار گزارش متنی پزشکی با LLM + چت‌بات دستیار تشخیصی مجهز به OpenCode.
پلتفرم اسلیپ‌لنز • نمونه اولیه سامانه هوش مصنوعی بالینی و تحقیقاتی خواب
اسلاید ۱ از ۹ • زمان: ۰:۰۰ تا ۰:۴۵
Notes: زمان هدف: ۰:۰۰ تا ۰:۴۵ (۴۵ ثانیه)
سلام و درود. امروز پروژه اسلیپ‌لنز (SleepLens) را خدمت شما معرفی می‌کنیم؛ یک پلتفرم جامع هوش مصنوعی برای ارزیابی بالینی خواب. در پزشکی خواب، ثبت پلی‌سومنوگرافی استاندارد طلایی است، اما تحلیل آن ساعت‌ها زمان می‌برد و پیچیدگی مغز را به ۵ استیج گسسته تقلیل می‌دهد. ما با معماری دومرحله‌ای این چالش را حل کردیم: مرحله اول یک انسمبل دقیق برای استیجینگ ۳۰ ثانیه‌ای با تخمین اطمینان است، و مرحله دوم یک شبکه ترنسفورمر عمق پیوسته خواب همراه با استخراج ۹۶ پارامتر بالینی است که در قالب یک وب‌سایت در اختیار پزشک قرار می‌گیرد.

## Slide 2
اعتبار بنچ‌مارک و اصول تجربی
مجموعه داده، پیش‌پردازش و استانداردسازی
پایگاه Sleep-EDF Expanded: ۱۹۷ شب کامل با اعتبارسنجی متقاطع بدون نشت اطلاعات (Subject-Atomic)
۰:۴۵ – ۱:۳۰ | ۴۵s
📊 بنچ‌مارک رسمی Sleep-EDF Expanded (PhysioNet)
مقیاس و حجم داده‌ها:
• ۱۹۷ ثبت شبانه کامل (معادل حدود ۲,۰۰۰ ساعت سیگنال چندکاناله) • ۲۳۷,۹۳۶ ایپاک استاندارد ۳۰ ثانیه‌ای برچسب‌گذاری‌شده توسط متخصص
تفکیک دقیق دو کوهورت بدون تداخل:
• کوهورت کاست (SC): ۱۵۳ ثبت افراد سالم در خانه (سیگنال هولتر روزمره) • کوهورت تله‌متری (ST): ۴۴ ثبت بالینی داخل بیمارستان و کلینیک خواب
پروتکل اعتبارسنجی بدون نشت اطلاعات (Subject-Atomic 5-Fold CV):
• تفکیک کاملا سوژه‌محور (folds5_v3)؛ هیچ بیماری به طور مشترک در بخش آموزش و ارزیابی قرار ندارد تا از حفظ‌کردن داده‌ها جلوگیری شود.
⚙️ خط لوله پیش‌پردازش و یکپارچه‌سازی سیگنال‌ها
۱. بازنمونه‌برداری استاندارد ۱۰۰ هرتز (Canonical 100 Hz):
اعمال فیلتر ضددایره‌ای (Anti-aliasing) چندفازی روی کلیه کانال‌های خام به منظور رفع تفاوت نرخ نمونه‌برداری دستگاه‌های مختلف.
۲. استانداردسازی و نگاشت الکترودها:
همگن‌سازی کانال‌های ناهمگون به الکترودهای استاندارد: مغز پیشانی (Fpz-Cz)، مغز پس‌سری (Pz-Oz)، حرکت چشم (EOG horiz) و عضله چانه (EMG).
۳. پنجره‌بندی خاموشی چراغ‌ها (BENCHMARK_30):
برش خودکار دوره‌های بیداری طولانی قبل و بعد از خواب ضمن حفظ کامل گذارهای فیزیولوژیک شروع و پایان خواب.
پروتکل اعتبارسنجی: ۵ فولد تفکیک‌شده بر اساس سوژه با پنجره استاندارد BENCHMARK_30
تعداد کل ایپاک‌ها: ۲۳۷,۹۳۶ ایپاک معتبر
Notes: زمان هدف: ۰:۴۵ تا ۱:۳۰ (۴۵ ثانیه)
برای اطمینان از اعتبار علمی، ما بنچ‌مارک کامل Sleep-EDF Expanded را با ۱۹۷ شب و ۲۳۸ هزار ایپاک به کار بردیم. برخلاف بسیاری از مقالات که دچار نشت سوژه بین فولدها هستند، ما فولدبندی کاملا سوژه‌محور انجام دادیم. هر دو کوهورت خانگی و کلینیکی به طور جداگانه تست شدند. تمامی سیگنال‌ها به ۱۰۰ هرتز استاندارد رسانده شدند و با پنجره‌بندی هوشمند، داده‌های غیرواقعی بیداری قبل از خواب حذف شدند.

## Slide 3
مدل مرحله اول هوش مصنوعی
مدل اول: دسته‌بندی ۳۰ ثانیه‌ای مراحل خواب (SSC)
ارزیابی ساختاریافته بیش از ۲۵ پیکربندی روی تمامی ۱۹۷ شب داده
۱:۳۰ – ۲:۲۵ | ۵۵s
کد اجرا | معماری مدل و چیدمان سنسورها | F1 کل | SC F1 | ST F1 | N1 F1 | N2 F1 | N3 F1 | REM F1 | کاپا κ
E19 (برتر) | انسمبل ۴ مدله متنوع (ANY3ch + ANY2ch + USleep + LGBM) | 0.8425 | 0.836 | 0.865 | 0.635 | 0.892 | 0.833 | 0.915 | 0.831
E11 | مدل AnySleep ۳ کاناله (Fpz+Pz+EOG) — بهترین تک‌مدل | 0.8267 | 0.809 | 0.878 | 0.622 | 0.880 | 0.788 | 0.904 | 0.812
E11d | مدل AnySleep ۲ سنسوره (Fpz+EOG) — بهترین ۲ سنسوره | 0.8227 | 0.811 | 0.865 | 0.592 | 0.880 | 0.812 | 0.905 | 0.808
E20 | مدل RobustSleepNet فرونتال (پاک — بدون پیش‌آموزش) | 0.7501 | 0.736 | 0.788 | 0.442 | 0.828 | 0.717 | 0.855 | 0.724
E00 | مدل LightGBM (۱۱ ویژگی طیفی و توان فرکانسی) | 0.6672 | — | — | 0.339 | 0.752 | 0.687 | 0.585 | 0.612
E01 | مدل سنتی بالینی YASA (جنگل تصادفی Fpz-Cz) | 0.5225 | 0.486 | 0.611 | 0.100 | 0.737 | 0.538 | 0.557 | 0.473
۱. برتری تنوع ویژگی بر مقیاس
افزودن مدل سبک LightGBM (با F1=0.667) به شبکه‌های عمیق باعث افزایش 0.016+ در دقت شد، چرا که ویژگی‌های طیفی مستقل از شکل موج خام را لحاظ می‌کند.
۲. رکوردشکنی در تفکیک استیج‌ها
سیستم برنده E19 بالاترین دقت تاریخ این بنچ‌مارک را در ۴ استیج اصلی ثبت کرد: N1 (0.635), N2 (0.892), N3 (0.833) و REM (0.915).
۳. رد الگوریتم ویتربی
اعمال دیکودینگ ویتربی بر احتمالات گذار باعث افت دقت شد (0.8267 به 0.8259)، چرا که معماری AnySleep ذاتاً میدان دید زمانی ۱۴ دقیقه‌ای دارد.
انسمبل برنده ۴ مدله: توافق مستقل در تمام ۵ فولد ارزیابی OOF
ضریب کاپای کوهن: 0.831 (معادل توافق پزشکان فوق تخصص)
Notes: زمان هدف: ۱:۳۰ تا ۲:۲۵ (۵۵ ثانیه)
برای دسته‌بندی استیج‌های خواب، ما ۲۵ پیکربندی مختلف را بنچ‌مارک کردیم. مدل‌های سنتی مثل YASA در استیج دشوار N1 تنها به دقت ۱۰ درصد می‌رسند. مدل‌های یادگیری عمیق مانند AnySleep عملکرد فوق‌العاده 0.8267 را ثبت کردند. اما سیستم نهایی ما، انسمبل E19 با ترکیب AnySleep و U-Sleep و مدل آماری LightGBM به رکورد F1 ماکرو 0.8425 و ضریب کاپای 0.831 رسید. جالب اینجاست که مدل آماری LightGBM به دلیل تفاوت در فضای ویژگی توانست خطاهای مدل‌های عمیق را به خوبی جبران کند.

## Slide 4
تحلیل‌های فنی استیجینگ
کاهش سنسورها و هوش مصنوعی تفسیرپذیر (XAI)
کشف حداقل چیدمان سخت‌افزاری پوشیدنی و بازرسی توجه فیزیولوژیک شبکه عمیق
۲:۲۵ – ۳:۱۵ | ۵۰s
🔌 ارزیابی کاهش کانال‌ها برای گجت‌های پوشیدنی
سیستم ۳ کاناله کامل (Fpz-Cz + Pz-Oz + EOG): ◀── 0.8267 F1 (مرجع)
★ چیدمان ۲ سنسوره (Fpz-Cz + EOG): ◀── 0.8227 F1 (تنها 0.004- افت!)
دو کانال مغزی بدون چشم (Fpz-Cz + Pz-Oz): ◀── 0.8134 F1 (افت 0.013)
تک الکترود پیشانی (Fpz-Cz): ◀── 0.8015 F1 (افت 0.025)
تک الکترود پس‌سری (Pz-Oz): ◀── 0.7736 F1 (افت 0.053)
نتیجه بالینی: کانال پس‌سری Pz-Oz کاملا قابل حذف است. افزودن EOG به الکترود پیشانی به طور مستقیم سیگنال دو‌قطبی چشم را ثبت کرده و ریکال خواب REM را به 0.913 می‌رساند (بالاتر از 0.897 در سیستم ۳ کاناله!).
🔍 فیزیولوژی توجه لایه‌ای و کالیبراسیون اطمینان
توزیع توجه لایه ۱۲ شبکه (Skip Connections) کاملا منطبق بر قواعد پزشکی:
• بیداری (Wake): ۶۷.۲٪ توجه روی Pz (ردیابی محو شدن ریتم آلفا)
• خواب عمیق (N3): ۹۳.۰٪ توجه روی امواج مغزی (امواج دلتای کورتکس، چشم آرام)
• خواب رویابینی (REM): ۵۲.۰٪ توجه روی EOG (ردیابی پرش‌های سریع چشم در آتونی)
کالیبراسیون یکنوای اطمینان مدل (ECE = 0.029):
• اطمینان بالای ۹۰٪ (۳۰.۳٪ کل شب): دارای دقت تجربی ۹۹.۵٪! • اطمینان زیر ۶۰٪ (~۱۵٪ کل شب): برچسب‌گذاری با needs_review = true • پزشک در چرخه (Doctor-in-the-Loop): متخصص فقط ایپاک‌های مرزی را چک می‌کند.
هدف سخت‌افزاری: هدبند خانگی با ۲ سنسور پیشانی (Fpz-Cz + EOG)
خطای کالیبراسیون مورد انتظار: ECE = 0.029
Notes: زمان هدف: ۲:۲۵ تا ۳:۱۵ (۵۰ ثانیه)
دو سوال عملی مهم: آیا می‌توان این سیستم را با یک گجت پوشیدنی ساده اجرا کرد و آیا هوش مصنوعی ما قابل تفسیر است؟ نتایج تحلیل حذف سنسورها نشان داد با فقط ۲ سنسور—یک الکترود پیشانی و یک سنسور چشم—می‌توان به دقت 0.8227 رسید که فقط 0.004 با سیستم کامل فاصله دارد. همچنین لایه‌های توجه شبکه دقیقا رفتار پزشک را تقلید می‌کنند: در بیداری به ریتم آلفا در پشت سر نگاه می‌کنند و در خواب REM پنجاه و دو درصد توجه به سنسور چشم می‌رود. خروجی اطمینان مدل نیز به قدری دقیق کالیبره شده که ایپاک‌های با اطمینان بالای ۹۰ درصد، دقت ۹۹.۵ درصدی دارند.

## Slide 5
مدل مرحله دوم هوش مصنوعی
مدل دوم: عمق پیوسته خواب (SDI) و موتور ۹۶ ویژگی
گذار از ۵ پله گسسته به عمق پیوسته همگام‌سازی بیولوژیکی مغز
۳:۱۵ – ۴:۰۵ | ۵۰s
شبکه ترنسفورمر SDI (منتشر شده در مجله معتبر npj Digital Medicine 2025)
تخمین شاخص پیوسته عمق خواب (۰.۰ = بیداری/خواب سبک تا ۱.۰ = اوج امواج آهسته عمیق) برای هر ایپاک ۳۰ ثانیه‌ای. برخلاف استیجینگ گسسته سنتی، مدل SDI می‌تواند میکرو-بیداری‌ها، تخلیه بار خستگی روزانه و الگوهای متناوب حلقوی (CAP) را به دقت ردیابی کند.
بردار پنج‌گانه استاندارد تحقیقاتی ژو و همکاران: [RB: بار خواب سطحی SDI < 0.20] • [AP: میانگین عمق خواب] • [CV: ناپایداری و نوسان عمق] • [MDR: میانگین عمق در REM] • [PR: سهم فاز REM]
📈 موتور استخراج پارامترهای جامع فیزیولوژیک (~۹۶ شاخص بالینی)
پیوستگی و پراکندگی خواب
• زمان کل خواب، TIB، بهره‌وری SE% • تاخیر شروع خواب، WASO، تاخیر REM • شاخص بیداری‌های مکرر • شاخص قطعه‌قطعه شدن خواب (SFI)
ساختار ماکرو و دینامیک
• سهم درصدی استیج‌های N1, N2, N3, REM • جابجایی استیج‌ها در نیمه اول و دوم شب • طول دوره‌های خواب مداوم • ماتریس گذار مارکوف ۵×۵
دینامیک طیفی مغز (EEG)
• توان طیفی ولچ (دلتا، تتا، آلفا، سیگما، بتا) • فعالیت امواج آهسته مغزی (SWA) • آنتروپی طیفی سیگنال • آنتروپی جایگشتی در فازهای مختلف
ریزساختار و سیگنال عضله
• چگالی و دامنه دوک‌های خواب YASA (N2) • دامنه و مدت امواج آهسته مغز • توان RMS عضله زیر چانه (EMG) • نسبت آتونی عضلانی در فاز REM
دیدگاه دوگانه: هیپنوگرام گسسته کلان + عمق پیوسته و ریزساختارهای خواب
خروجی: ۹۶ ویژگی بالینی برای هر شب آزمایش
Notes: زمان هدف: ۳:۱۵ تا ۴:۰۵ (۵۰ ثانیه)
در مدل مرحله دوم، ما از محدودیت هیپنوگرام ۵ مرحله‌ای عبور کردیم. ما شبکه ترنسفورمر SDI منتشر شده در ژورنال معتبر npj Digital Medicine 2025 را پیاده‌سازی کردیم. این مدل یک عدد پیوسته بین صفر و یک برای عمق خواب در هر ایپاک تولید می‌کند. همگام با این مدل، موتور استخراج فیزیولوژیک ما ۹۶ پارامتر بالینی را اندازه می‌گیرد: پیوستگی خواب، ماتریس گذار مارکوف بین مراحل، توان باندهای فرکانسی مغز، و نشانگرهای ریزساختاری مثل چگالی دوک‌های خواب و آتونی عضلانی در REM.

## Slide 6
هوش تشخیصی بالینی
شاخص کیفیت خواب و امتیازدهی چندوجهی
سنتز ۹۶ پارامتر فیزیولوژیک عینی، عمق پیوسته و ادراک ذهنی بیمار
۴:۰۵ – ۴:۵۵ | ۵۰s
🎯 امتیاز یکپارچه و شفاف کیفیت خواب (۰ تا ۱۰۰)
فرمول شفاف و غیرجعبه‌سیاه مبتنی بر ۷ مولفه کلیدی:
• بهره‌وری خواب (SE%): حداکثر ۲۵ امتیاز (نسبت خواب مفید به کل زمان در بستر)
• عمق پیوسته خواب (Mean SDI): حداکثر ۲۵ امتیاز (میزان اشباع امواج آهسته کورتکس)
• پیوستگی و عدم بیداری: حداکثر ۲۰ امتیاز (جریمه تغییرات مکرر استیج و بیداری)
• سهم خواب عمیق (N3%): حداکثر ۱۰ امتیاز (ترمیم جسمانی و بازسازی سلولی)
• سهم خواب رویابینی (REM%): حداکثر ۱۰ امتیاز (تثبیت حافظه و تعادل شناختی)
• تاخیر به خواب رفتن (SOL): حداکثر ۵ امتیاز (معیار ورود روان به خواب زیر ۳۰ دقیقه)
• مقاومت در برابر پراکندگی: حداکثر ۵ امتیاز (کنترل ایپاک‌های خواب سطحی SDI < 0.20)
رتبه‌بندی بالینی: ۸۵ تا ۱۰۰: عالی | ۷۰ تا ۸۴: خوب | ۵۵ تا ۶۹: متوسط | زیر ۵۵: ضعیف
🩺 تلفیق داده‌های عینی و ادراک ذهنی بیمار (PSQI)
یکپارچگی استاندارد با پرسشنامه پیتزبورگ (PSQI):
شامل هر ۷ مولفه بالینی (کیفیت ذهنی، تاخیر خواب، مدت خواب، بازدهی خواب، اختلالات، مصرف دارو، و اختلال عملکرد روزانه) با امتیاز کل ۰ تا ۲۱.
تشخیص بی‌خوابی متناقض (Sleep State Misperception):
سیستم با مقایسه PSQI و PSG، بیمارانی که حس بیداری و نارضایتی شدید دارند (PSQI > 12) ولی در آزمایش مغزی ساختار خواب کاملا سالم دارند را فورا شناسایی می‌کند.
سنتز خودکار گزارش پزشکی با هوش مصنوعی:
مدل زبانی هوشمند (gpt-6-luna) بر اساس ۹۶ پارامتر و عمق پیوسته گزارش متنی ساختاریافته پزشکی تولید می‌کند که آماده تایید و امضای پزشک است.
کاربرد بالینی: تبدیل ۹۶ پارامتر پیچیده مهندسی به یک شاخص قابل‌فهم برای بیمار و پزشک
فرمولاسیون شفاف و کاملا قابل تفسیر
Notes: زمان هدف: ۴:۰۵ تا ۴:۵۵ (۵۰ ثانیه)
برای تبدیل این حجم از متغیرها به یک گزارش قابل فهم، ما امتیاز جامع اسلیپ‌لنز را طراحی کردیم. این امتیاز یک جعبه سیاه مبهم نیست؛ بلکه یک شاخص ۱۰۰ امتیازی کاملا شفاف است: ۲۵٪ بهره‌وری خواب، ۲۵٪ عمق پیوسته، ۲۰٪ پیوستگی و پایداری، و مابقی مربوط به خواب عمیق N3، خواب REM، تاخیر خواب و عدم پراکندگی است. علاوه بر این، ما پرسشنامه استاندارد پیتزبورگ (PSQI) را در سامانه تعبیه کردیم تا با تطبیق حس ذهنی بیمار و سیگنال‌های عینی، اختلالاتی مثل بی‌خوابی متناقض یا حس بیداری کاذب به سرعت کشف شوند.

## Slide 7
طراحی نرم‌افزار و معماری سامانه
معماری جامع سیستم و جریان پردازش داده‌ها
خط لوله پردازش ناهمگام و مقیاس‌پذیر از آپلود فایل EDF تا گزارش تشخیصی نهایی
۴:۵۵ – ۵:۴۵ | ۵۰s
۰۱ • آپلود و امنیت
• درگ‌اند‌دراپ EDF (تا ۵۰۰ مگابایت) • فرم اختیاری ۷‌بخشی PSQI • اتصال به پرونده بالینی بیمار • احراز هویت امن JWT با کوکی
۰۲ • آماده‌سازی سیگنال
• بازنمونه‌برداری ۱۰۰ هرتز • پنجره‌بندی خاموشی چراغ‌ها • کنترل کیفیت و نگاشت کانال‌ها • صف کارگران ناهمگام Celery
۰۳ • موتورهای دوگانه AI
• مدل اول: انسمبل ۴ مدله (استیجینگ ۳۰ثانیه + اطمینان) • مدل دوم: ترنسفورمر SDI (منحنی عمق پیوسته ۰ تا ۱)
۰۴ • پلتفرم و هوش نهایی
• امتیاز ۰ تا ۱۰۰ اسلیپ‌لنز • موتور ۹۶ ویژگی بالینی • گزارش خودکار متنی با LLM • چت‌بات تشخیصی OpenCode
استک فناوری و ارتباطات سیستم در بستر نرم‌افزاری کاملاً کانتینریزه (Docker & Compose):
• فرانت‌اند: Next.js 14 App Router, TypeScript, Tailwind CSS, Zustand, React Query. • هسته بک‌اند: Django REST Framework, PostgreSQL, کارگران پردازش ناهمگام Celery, پیام‌رسان Redis. • هسته یادگیری ماشین: PyTorch, MNE-Python, LightGBM, YASA, پردازش سیگنال SciPy. • لایه استدلال و هوش مصنوعی: OpenAI API (gpt-6-luna) برای تولید گزارش تشخیصی؛ ایجنت محلی OpenCode برای مشاوره پزشکی.
معماری مستقل و نامتقارن: پردازش سنگین مدل‌ها هرگز درخواست‌های وب را مسدود نمی‌کند
میانگین زمان پردازش کامل هر شب: کمتر از ۳۵ ثانیه روی CPU معمولی
Notes: زمان هدف: ۴:۵۵ تا ۵:۴۵ (۵۰ ثانیه)
در این اسلاید معماری مهندسی سامانه اسلیپ‌لنز را مشاهده می‌کنید. پزشک یا اپراتور فایل خام EDF را از طریق پنل مدرن Next.js آپلود می‌کند. بک‌اند جانگو درخواست را اعتبارسنجی کرده و پردازش سنگین را به کارگران Celery با صف ردیس می‌سپارد. سیگنال‌ها همگن‌سازی شده و همزمان به دو مدل هدایت می‌شوند: انسمبل استیجینگ و ترنسفورمر عمق خواب. داده‌ها همراه با ۹۶ ویژگی در پایگاه داده ذخیره شده و مدل زبانی هوشمند گزارش تشخیصی را تدوین می‌کند، در حالی که ایجنت محلی OpenCode به سوالات پزشک پاسخ می‌دهد.

## Slide 8
محصول نهایی و پنل پزشک
نمای وب‌اپلیکیشن بالینی (SleepLens UI/UX)
کابین خلبان تشخیصی جامع طراحی‌شده اختصاصی برای پزشکان و متخصصان تکنولوژی خواب
۵:۴۵ – ۶:۳۰ | ۴۵s
🎯 کارت امتیاز اسلیپ‌لنز و شاخص‌های کلیدی (KPIs)
• گیج دایره‌ای امتیاز ۰ تا ۱۰۰ با تفکیک نموداری ۷ مولفه فیزیولوژیک. • نمایش شاخص‌های اصلی: زمان خواب (۴۱۲.۵ دقیقه)، بهره‌وری خواب (۸۸.۴٪)، تاخیر خواب (۱۴.۰ دقیقه)، بیداری پس از خواب (۳۸.۵ دقیقه)، تاخیر REM (۷۸.۰ دقیقه)، و میانگین اطمینان مدل (۹۱.۲٪).
📊 هیپنوگرام تعاملی با لایه اطمینان مدل
• تایم‌لاین همگام‌شده مراحل خواب (Wake, REM, N1, N2, N3). • لایه بصری اطمینان مدل: بالا (≥۸۰٪)، متوسط (≥۶۰٪)، پایین (<۶۰٪). • نشانگرهای پرچم بازبینی با یک کلیک برای ایپاک‌های مرزی با اطمینان پایین.
📈 منحنی عمق پیوسته SDI و کاوشگر سیگنال خام
• شکل‌موج پیوسته ۰ تا ۱ عمق خواب: نمایش چرخه‌های عمیق امواج آهسته مغز. • کاوشگر بدون تاخیر سیگنال: بررسی آنی سیگنال‌های میکروولتی خام برای هر ایپاک ۳۰ ثانیه‌ای دلخواه (Fpz-Cz, Pz-Oz, EOG, EMG).
💬 گزارش متنی خودکار و چت‌بات مشاور بالینی
• گزارش تشخیصی با LLM: گزارش ساختاریافته مارک‌داون با امکان ویرایش و تایید پزشک. • دستیار گفتگوی OpenCode: چت‌بات درون‌جلسه‌ای برای پاسخ به سوالات بالینی پزشک با اتکا به دیتای دقیق بیمار.
فرانت‌اند واکنش‌گرای Next.js • رابط کاربری پیشرفته بالینی با تم مدرن Slate & Teal
کاهش بیش از ۸۵ درصدی زمان بررسی پرونده توسط پزشک
Notes: زمان هدف: ۵:۴۵ تا ۶:۳۰ (۴۵ ثانیه)
در این اسلاید رابط کاربری اسلیپ‌لنز را می‌بینید. در داشبورد، پزشک امتیاز کیفی خواب و شاخص‌های کلیدی را در یک نگاه بررسی می‌کند. هیپنوگرام تعاملی به همراه میزان اطمینان مدل نمایش داده می‌شود و ایپاک‌های مبهم با پرچم زرد مشخص شده‌اند تا پزشک بتواند با یک کلیک آن‌ها را بازبینی کند. همچنین منحنی پیوسته عمق خواب، کاوشگر سیگنال‌های خام میکروولتی مغز برای هر ۳۰ ثانیه، پیش‌نویس گزارش متنی، و چت‌بات دستیار تشخیصی، زمان اسکورینگ را از ۹۰ دقیقه به چند دقیقه کاهش می‌دهند.

## Slide 9
جمع‌بندی و افق توسعه
عملکرد اجرایی، تاثیر بالینی و نقشه راه آینده
بنچ‌مارک‌های سرعت در دنیای واقعی، ارتقای بهره‌وری درمان و ترجمه به گجت‌های پوشیدنی
۶:۳۰ – ۷:۰۰ | ۳۰s
⚡ بنچ‌مارک سرعت روی پردازنده معمولی (CPU بدون نیاز به GPU)
• استنتاج هر ایپاک ۳۰ ثانیه‌ای: ۳.۷ تا ۴.۷ میلی‌ثانیه (۶,۴۰۰ برابر سریع‌تر از زمان واقعی)
• استنتاج یک شب کامل ۲۲ ساعته (۲,۶۵۰ ایپاک): ۱۲.۵ ثانیه (انسمبل استیجینگ ۴ مدله)
• استنتاج عمق پیوسته ترنسفورمر SDI: ۸.۲ ثانیه (شبکه توجه عمیق)
• استخراج ۹۶ پارامتر فیزیولوژیک: ۹.۸ ثانیه (تحلیل‌های ولچ و دوک‌های خواب YASA)
★ زمان کل پردازش شبانه: کمتر از ۳۵ ثانیه برای کل شب!
تاثیر بر بهره‌وری بالینی: کاهش بیش از ۸۵ درصدی زمان اسکورینگ چشمی توسط پزشک همراه با کشف ناهنجاری‌های پنهان مغزی و ردپای دیجیتال تصمیم‌گیری.
🚀 نقشه راه ترجمه بالینی و توسعه آینده
۱. به‌کارگیری گجت‌های پوشیدنی روزمره:
پیاده‌سازی مدل‌های جانشین آموزش‌دیده (ResUNet و WatchSleepNet) برای ساعت‌های هوشمند مبتنی بر اکتی‌گرافی و سنسور PPG بدون نیاز به اتصالات مغزی.
۲. اسکورینگ تخصصی آپنه و ناهنجاری حرکتی:
ارتقای آشکارسازها به استانداردهای رسمی پزشکی برای سنجش شاخص آپنه-هایپوپنه (AHI) و سندروم پای بی‌قرار (PLMD).
۳. کارآزمایی بالینی در مراکز متعدد:
اعتبارسنجی روی دیتابیس‌های چندمرکزی بین‌المللی (SHHS) و گروه‌های مبتلا به بیماری‌های نورولوژیک (نظیر اختلال رفتاری خواب REM در پارکینسون).
اسلیپ‌لنز: ارائه دقت در سطح استاندارد طلایی با سرعت پردازش بلادرنگ
از توجه و همراهی شما سپاسگزاریم • پرسش و پاسخ
Notes: زمان هدف: ۶:۳۰ تا ۷:۰۰ (۳۰ ثانیه)
در جمع‌بندی، اسلیپ‌لنز با کسب نمره F1 معادل 0.8425 و کاپای 0.831 در استیجینگ، و پردازش کامل یک شب ظرف کمتر از ۳۵ ثانیه روی پردازنده‌های معمولی، پلی میان هوش مصنوعی پیشرفته و نیازهای روزمره کلینیک‌های خواب ایجاد کرده است. همچنین اثبات کارایی چیدمان ۲ سنسوره راه را برای هدبندهای خانگی هموار می‌کند. اسلیپ‌لنز زمان پزشک را ۸۵ درصد کاهش داده و کیفیت مراقبت از بیمار را ارتقا می‌بخشد. از توجه شما بسیار متشکرم.